## Slide 1: Techniczne aspekty kontroli przestrzegania ograniczeń, nakazów lub zakazów określonych w uchwale antysmogowej
mgr inż. Edyta Misztal
mgr inż. Mariusz Mastalerz
Notes: Nad oknem „Tytuł prezentacji” można umieścić informacje o konferencji/seminarium.
Przy tworzeniu nowego slajdu używamy funkcji „nowy slajd” (druga ikona po lewej na wstędze Narzędzia główne).
Jeżeli przeklejamy zawartości z innych prezentacji wskazane jest by nie przenosić całych slajdów lecz tylko ich zawartość na stworzony nowy slajd. Przy kopiowaniu całego slajdu ze starej prezentacji kopiują się również jego wzorce co prowadzi do nakładania się treści z różnych wzorców w tworzonej prezentacji.
Aby zmienić liczbę całkowitą slajdów wyświetlaną w stopce slajdu należy po zakończeniu prezentacji wejść do menu WIDOK -> WZORZEC SLAJDÓW i wstawić odpowiednią liczbę w układy używane w prezentacji (po najechaniu myszą na poszczególne układy po lewej stronie pojawia się w dymku informacja czy dany układ jest używany) a następnie kliknąć ZAMKNIJ WIDOK WZORCA i sprawdzić.

## Slide 2: Udział paliw w ogrzewnictwie

## Slide 3: Cel prowadzenia kontroli
Dowód bezpośredni:
nagranie
zeznanie świadka
Dowód pośredni oparty na:
jednoznacznych śladach chemicznych potwierdzonych analizą instrumentalną i statystyczną
Dowód poszlakowy oparty na:
zespole zgodnych, potwierdzających się poszlak, które z osobna nie stanowią dostatecznej podstawy do ustalenia faktu sprawy
Ocena stanu faktycznego przestrzegania zapisów prawa dotycząca nakazów i zakazów stosowania paliw i eksploatacji urządzeń grzewczych
W przypadku stwierdzenia uchybień zebranie dowodów

## Slide 4: Postępowanie - schemat
Pobieranie próbek
Analiza instrumentalna i statystyczna
Interpretacja
Lokalizacja miejsca kontroli

## Slide 5: Postępowanie – lokalizacja miejsca kontroli
Drony

## Slide 6: Drony – przepisy prawa
Wykonywanie lotów dronem wymaga od operatora rejestracji w bazie użytkowników dronów, zaliczenia szkolenia zakończonego testem (on-line).
Rejestr operatorów dronów prowadzi Urząd Lotnictwa Cywilnego.
Im wyższe ryzyko operacji, tym wyższe uprawnienia i bardziej rozbudowane szkolenie kompetencyjne.
Od operatorów dronów wymaga się umieszczenia własnego numeru rejestracyjnego na dronie oraz obowiązek zawarcia umowy ubezpieczenia OC.
Wykonywanie lotów uwarunkowane jest analizą ryzyka, odległością od osób i masą drona.
Operator może zostać poddany sprawdzeniu, czy lot jest wykonywany zgodnie z przepisami prawa, przez:
1) upoważnionych pracowników Urzędu Lotnictwa Cywilnego, funkcjonariuszy Policji, Straży Granicznej, (…), strażników Straży Marszałkowskiej lub Straży gminnej (miejskiej).

## Slide 7
Odpady komunalne

## Slide 8: Postępowanie - schemat
Pobieranie próbek
Analiza instrumentalna i statystyczna
Interpretacja/ ekspertyza
Lokalizacja miejsca kontroli

## Slide 9
Nie istnieje jeden parametr umożliwiający jednoznaczne potwierdzenie procederu spalania odpadów w indywidualnych urządzeniach grzewczych
Wszystkie znane metody analizy instrumentalnej i statystycznej stosowane w celu wykazania procederu spalania odpadów w indywidualnych urządzeniach grzewczych bazują na rozwiązaniach wieloparametrycznych
Właściwa interpretacja otrzymanych wyników decyduje o powodzeniu przeprowadzenia procesu dowodowego

## Slide 10: Wizualna ocena odpadów - analiza morfologiczna
Mikroskop stereoskopowy, powiększenie 8x:
A
A - fragment foli aluminiowej i zawias meblowy
B
B - stopione tworzywo sztuczne

## Slide 11: Wizualna ocena odpadów - analiza morfologiczna
A - fragment nadpalonego laminatu
B - fragment płyty paździerzowej
A
B
Mikroskop stereoskopowy, powiększenie 8x:

## Slide 12: Postępowanie dowodowe - analizy
Analiza instrumentalna
Analiza statystyczna
morfologia
skład chemiczny popiołu
straty prażenia
hipoteza zerowa (H0)
hipoteza alternatywna (H1)
W przypadku postępowania dowodowego próbka pobierana jest dla przypadku, w którym inne poszlaki wskazują na nielegalne spalanie odpadów, a więc:
hipoteza zerowa (H0) – spalano odpady
hipoteza alternatywna (H1) – nie spalano odpadów

## Slide 13: Postępowanie - schemat
Pobieranie próbek
Analiza instrumentalna i statystyczna
Interpretacja/ ekspertyza
Lokalizacja miejsca kontroli

## Slide 14: Postępowanie– interpretacja/ekspertyza
Analiza instrumentalna
Analiza statystyczna
Wyniki
Wniosek
Interpretacja klasyfikator
Zbiór danych charakteryzujący spalanie paliwa z dodatkiem odpadu
(BAZA)
Jednoznaczność
Bezstronność
Powtarzalność
hipoteza zerowa (H0) spalano odpady

## Slide 15: Postępowanie dowodowe - ekspertyza
Przyporządkowanie badanego odpadu paleniskowego do jednej z trzech grup:
Odpad paleniskowy powstały ze spalania paliw, które:
nie zawierały odpadów
mogły zawierać odpady
zawierały odpady
Dokładność klasyfikacyjna na próbie walidacyjnej
97% przy zawartości 10% m/m odpadów w stosunku do paliwa

## Slide 16: Popioły- odpady paleniskowe
Popioły z gospodarstw domowych są odpadem klasyfikowanym zgodnie z Katalogiem Odpadów jako odpad o kodzie ex 20 01 99
By wyniki analiz mogły służyć w obszarach regulowanych prawnie wymagane jest podanie na zleceniu kodu odpadu
Popioły z kotłów małej mocy <1MW są opadem klasyfikowanym zgodnie z Katalogiem Odpadów jako odpad o kodzie 10 01 01

## Slide 17: Rola akredytacji
Akredytacja to formalne uznanie przez upoważnioną jednostkę akredytującą kompetencji organów działających w obszarze oceny zgodności tj. między innymi laboratoriów badawczych do wykonywania określonych działań
Laboratorium Chemii Analitycznej
jest laboratorium akredytowanym przez Polskie Centrum Akredytacji i posiada potwierdzenie kompetencji do prowadzenia analiz w zakresie wymaganym procedurą popiołów z palenisk domowych (ex 20 01 99) oraz popiołów z instalacji grzewczych o mocy < 1MW nie będących paleniskami domowymi (10 01 01)

## Slide 18: Rola akredytacji

## Slide 19: Rola akredytacji
Potwierdzenie kompetencji do pobierania próbek popiołów z palenisk domowych (ex 20 01 99).

## Slide 20: Rola akredytacji
Potwierdzenie kompetencji do prowadzenia badań popiołów z palenisk domowych (ex 20 01 99).

## Slide 21: Rola akredytacji
https://www.pca.gov.pl/akredytowane-podmioty/akredytacje-aktywne/laboratoria-badawcze/

## Slide 22: Postępowanie - schemat
Pobieranie próbek
Analiza instrumentalna i statystyczna
Interpretacja/ ekspertyza
Lokalizacja miejsca kontroli

## Slide 23
Pobieranie próbek odpadów paleniskowych
Pobrana próbka powinna reprezentować całą partię materiału, który mamy ocenić na podstawie analizy tzn. struktura badanej cechy w próbce, nie powinna w sposób istotny różnić się od struktury tej cechy w partii materiału, z którego pochodzi.
Warunek reprezentatywności:
Każdy składnik (element, cząstka) partii powinien mieć takie samo prawdopodobieństwo dołączenia do pobieranej próbki.
Jeżeli pobierzemy cały popiół z kotła spełnimy warunek reprezentatywności !!!
Jak zapewnić reprezentatywność próbki?
Cel
Rozwiązanie polecane
Norma PN-EN 14899:2006 Charakteryzowanie odpadów -- Pobieranie próbek materiałów Struktura przygotowania i zastosowania planu pobierania próbek

## Slide 24: Wyposażenie niezbędne do pobrania próbek odpadów paleniskowych zgodnie z BHP

## Slide 25: Narzędzia niezbędne do pobrania próbek odpadów paleniskowych
1. Szufelka ze stali nierdzewnej
2. Wygarniacz ze stali nierdzewnej 4. Taca ze stali nierdzewnej
5. Wiadro z pokrywą ze stali nierdzewnej 6. Pojemniki na próbki odpadów paleniskowych 7. Plomby do naklejania na puszki

## Slide 26: Pobieranie próbek odpadów paleniskowych
Stosować urządzenia ochrony osobistej BHP (rękawice, okulary ochronne)
Samodzielnie nie otwierać urządzenia grzewczego
Poruszać się tylko w pomieszczeniach związanych z kontrolą
Wykonać dokumentację fotograficzną składu opału
Ustalić sposób zbierania i przechowywania popiołu przez urządzenie grzewcze
Wyjąć popiół z urządzenia grzewczego
Wykonać dokumentację fotograficzną popiołu, paleniska, bezpośredniego sąsiedztwa pieca
Ocenić czy całość popiołu zmieści się do przygotowanego pojemnika laboratoryjnego (puszki)

## Slide 27: Pobieranie próbek odpadów paleniskowych
Jeśli tak, całość popiołu umieścić w pojemniku laboratoryjnym,
Jeśli nie, popiół dokładnie uśrednić poprzez wymieszanie pobrać całość popiołu do kilku pojemników a uśrednienia dokona laboratorium, w którym popiół będzie zbadany
lub Pobierać łopatką porcje popiołu z różnych miejsc i przenosić je do pojemnika laboratoryjnego aż do jego napełnienia
Pojemnik szczelnie zamknąć i zabezpieczyć plombą
12. Wykonać dokumentację fotograficzną zabezpieczonej próbki
13. Spisać protokół
Kontrole prowadzić tylko w obecności osoby dorosłej

## Slide 28
Paliwa stałe

## Slide 29: Działania na rzecz czystości powietrza
Ustawa o systemie monitorowania i kontroli jakości paliw
Zabrania się wprowadzania do obrotu
Zakazuje się spalania
mułu i flotokoncentratu,
węgla brunatnego,
niesortu,
paliwa bez świadectwa,
mieszanin paliw zawierających mniej niż 85 % węgla kamiennego
mułu i flotokoncentratu oraz ich mieszanek,
węgla brunatnego oraz jego mieszanek,
węgla kamiennego w postaci sypkiej o uziarnieniu 0-3 mm,
drewna (biomasy) o wilgotności w stanie roboczym powyżej 20%.
Uchwały antysmogowe
Sejmiku Województwa Mazowieckiego

## Slide 30: Działania na rzecz czystości powietrza
Ustawa o systemie monitorowania i kontroli jakości paliw
Obszar kontrolowany przez Służbę Celną i Inspekcję Handlową
Obszar kontrolowany przez pracowników jednostek samorządu terytorialnego i WIOŚ
Dotyczy podmiotów wprowadzających paliwo do obrotu
Dotyczy podmiotów użytkujących paliwo
UCHWAŁY SEJMIKÓW WOJEWÓDZTW

## Slide 31: Paliwa stałe – rozpoznawanie
ROZPOZNAWANIE PALIW ZAKAZANYCH I DOPUSZCZONYCH DO UŻYTKOWANIA ZGODNIE Z UCHWAŁĄ ANTYSMOGOWĄ

## Slide 32: Rozpoznawanie paliw
w. kam. miał
flotokoncentrat- suchy
muł

## Slide 33: Rozpoznawanie paliw
w. brunatny
w. kam. groszek
w. kam. kostka

## Slide 34: Węgiel kamienny - wprowadzenie
Skład uproszczony:
substancja organiczna (palna)
substancja mineralna (balast)
wilgoć (balast)
Wydobywany w kopalniach węgiel dzieli się na typy, sortymenty
i klasy

## Slide 35: Typy węgla
Typ węgla | Wyróżnik | Zawartość części lotnych V % | Charakterystyka | Główne zastosowanie
węgiel płomienny | 31 | powyżej 28 | duża zawartość części lotnych, brak lub słaba zdolność spiekania, długi, silnie świecący płomień | piece przemysłowe i domowe, generatory
węgiel gazowo-płomienny | 32 | powyżej 28 | duża zawartość części lotnych, średnia zdolność spiekania | piece przemysłowe i domowe, wytlewanie, uwodornianie
węgiel gazowy | 33 | powyżej 28 | duża wydajność gazu i smoły, znaczna spiekalność | gazownictwo, koksownictwo, wytlewanie
węgiel gazowo-koksowy | 34 | powyżej 28 | duża wydajność gazu i smoły, dobra spiekalność, średnie ciśnienie rozprężania | gazownictwo, koksownictwo
węgiel orto-koksowy | 35 | od 20 do 31 | typowy węgiel koksowy, średnia zawartość części lotnych, dobra spiekalność, wysokie ciśnienie rozprężania | produkcja koksu metalurgicznego
węgiel meta-koksowy | 36 | od 14 do 28 | dobra spiekalność, duże ciśnienie rozprężania | produkcja koksu odlewniczego
węgiel semi-koksowy | 37 | od 14 do 28 | mała zawartość części lotnych, słaba spiekalność, średnie ciśnienie rozprężania | w koksownictwie jako dodatek schudzający wsad węglowy
węgiel chudy | 38 | od 14 do 28 | mała zawartość części lotnych, brak lub słaba spiekalność, krótki płomień | piece przemysłowe i domowe, generatory
węgiel antracytowy | 41 | od 10 do 14 | mała zawartość części lotnych, brak zdolności spiekania | węgiel na mieszanki do produkcji koksu; węgiel energetyczny do palenisk specjalnych oraz produkcji paliwa bezdymnego
antracyt | 42 | od 3 do 10 | bardzo mała zawartość części lotnych, brak zdolności spiekania | paliwo specjalne
metaantracyt | 43 | do 3 | bardzo mała zawartość części lotnych, brak zdolności spiekania | --------

## Slide 36: Sortymenty węgla kamiennego
Grupa | Nazwa | Symbol | Wymiar ziarna mm
Grube | Kęsy | Ks | ponad 200
Grube | Kostka I | Ko I | 200-120
Grube | Kostka II | Ko II | 120-60
Grube | Orzech I | O I | 80-40
Grube | Orzech II | O II | 50-25
Średnie | Groszek I | Gk I | 30-16
Średnie | Groszek II | Gk II | 20-8
Średnie | Grysik | Gs | 10-5
Miałowe | Miał | M | 6-0
Inne | Pył | P | 1-0
Inne | Muł | Mu | 1-0

## Slide 37: Klasy węgla kamiennego
Podstawa podziału:
Wartość opałowa w stanie roboczym
Zawartość popiołu w węglu w stanie roboczym
Zawartość siarki w węglu w stanie roboczym
Klasę oznacza się za pomocą 3-członowego symbolu, np.:
Klasa 28-07-06 oznacza węgiel o wartości opałowej co najmniej 28 MJ/kg, zawartości popiołu najwyżej 7% i zawartości siarki najwyżej 0,6%
Klasa 19-14-11 oznacza węgiel o wartości opałowej co najmniej 19 MJ/kg, zawartości popiołu najwyżej 14% i zawartości siarki najwyżej 1,1%

## Slide 38: Parametry opisujące jakość paliw stałych
Wartość opałowa (kaloryczność) (często mylona z ciepłem spalania, które ma zawsze wyższą wartość) - ciepło spalania, pomniejszone o ciepło parowania wody, wydzielonej podczas spalania paliwa i powstałej z wodoru zawartego w paliwie. Jednostką wartości opałowej jest 1kJ/kg (kilodżul/kilogram). Wielkość wartości opałowej zależy przede wszystkim od zawartości w węglu wilgoci i popiołu, w mniejszym stopniu od typu węgla. Kwalifikowane paliwa węglowe powinny wykazywać wartość opałową w stanie roboczym co najmniej 24 000 kJ/kg.
Ciepło spalania, to całkowita energia uwolniona ze spalenia węgla, wliczając w to energię która została zużyta na odparowanie pary wodnej pochodzącej z wilgoci w paliwie) jest miarą ilości zawartej w węglu energii chemicznej, możliwej do przekształcenia w ciepło w procesie spalania.
Qsa
Qir
Uziarnienie (wymiar ziarna) - przekłada się na to z jakim sortymentem węgla mamy do czynienia. Najdrobniejszym uziarnieniem charakteryzują się miały, flotokoncentraty i muły węglowe.

## Slide 39: Parametry opisujące jakość paliw stałych
Zawartość siarki - zawartość tego pierwiastka w paliwie spalanym przekłada się bezpośrednio na jego emisje do atmosfery. Najwięcej siarki jest w miałach, węglu brunatnym i mułach węglowych. Im mniej siarki w węglu tym lepiej dla zdrowia ludzi i środowiska.
Str
Ar
Zawartość popiołu – (balast) ilość substancji mineralnej (nie palnej) w paliwie. Im więcej popiołu tym z gorszym jakościowo paliwem mamy do czynienia. Dodatkowo substancja mineralna zawiera w sobie szkodliwe metale ciężkie, związki siarki i inne substancje, które odpowiadają za zanieczyszczenie środowiska i zagrożenie dla zdrowia ludzkiego.
Zawartość wilgoci – (balast) ilość wody znajdującej się w spalanym paliwie. Duża zawartość wilgoci skutkuje tym, że energia pochodząca ze spalania paliwa w pierwszej kolejności zostaje zużyta na usunięcie tej wilgoci z paliwa. Stąd im mniej wilgoci w paliwie tym więcej energii cieplej z niego pozyskamy.
Wtr

## Slide 40: Przedstawianie wyników badań
Stany:
(a)- stan analityczny lub powietrzno-suchy, gdy wilgoć w węglu jest w równowadze z wilgocią otoczenia
(d)- stan suchy, po suszeniu przez dwie ponad godziny w temperaturze 105 – 110˚C
(daf)- stan suchy i bezpopiołowy
(r)- stan roboczy, w którym paliwa jest użytkowane
Stan roboczy, jest najbardziej istotny z perspektywy uchwały antysmogowej, gdyż jest to stan faktyczny w jakim paliwo jest użytkowane
Wtr

## Slide 41: Dokumenty potwierdzające jakość paliwa
1. Przedsiębiorca wprowadzający do obrotu paliwo stałe przeznaczone do gospodarstw domowych lub instalacji małej mocy (poniżej 1 MW) ma obowiązek wystawić świadectwo jakości dla paliwa stałego.
2. Kopia świadectwa potwierdzona za zgodność z oryginałem przedsiębiorcę, wprowadzającego do obrotu paliwo stałe przekazywana każdemu podmiotowi, który nabywa paliwo stałe.
przez
jest
3. Świadectwo musi zawierać informacje na temat każdego parametru wymaganego przez projekt rozporządzenia Ministra Energii w sprawie wymagań jakościowych dla paliw stałych z roku 2022.
Rozporządzenie Ministra Energii wydane 30 grudnia 2022 r
w sprawie wzoru świadectwa jakości paliw stałych
Świadectwo jakości

## Slide 42: Świadectwo jakości paliwa - wzór z Rozporządzenia Dz. U. poz. 2843
Żadna inna forma świadectwa nie jest dopuszczalna !

## Slide 43: Świadectwo jakości paliwa - przykłady

## Slide 44: Pobieranie próbek paliw
Uzyskanie próbki do badań, która po wykonaniu analizy, dostarcza wyników charakteryzujących partię, z której pobrano próbkę.
Partia węgla – 2500 ton
Próbka analizowana w laboratorium ~85 gram
~ 30 mln razy mniejsza
Cel
WNIOSKOWANIE
O CECHACH CAŁEJ PARTII
ANALIZA

## Slide 45: Reprezentatywność próbki
Pobrana próbka powinna reprezentować całą partię materiału, który mamy ocenić na podstawie analizy tzn. struktura badanej cechy w próbce, nie powinna w sposób istotny różnić się od struktury tej cechy w partii materiału, z którego pochodzi.
Warunek 1:
Każdy składnik (element, cząstka) partii powinien mieć takie samo prawdopodobieństwo dołączenia do pobieranej próbki
Warunek 2:
Pobranie reprezentatywnej próbki jest możliwe tylko przy zapewnieniu w pełni losowego (przypadkowego) sposobu pobierania
Jak zapewnić reprezentatywność próbki?

## Slide 46: Powołania normatywne pobierania próbek węgla kamiennego
PN-G-04502:2014-11
Węgiel kamienny i brunatny. Pobieranie i przygotowanie próbek
do badań laboratoryjnych. Metody podstawowe
PN-ISO 18283:2008
Węgiel kamienny i koks -- Ręczne pobieranie próbek
ISO 13909-7:2016
Węgiel kamienny i koks -- Mechaniczne pobieranie próbek -- Część 7: Metody oznaczania precyzji pobierania, przygotowania i badania próbek
ISO 13909-8:2016
Węgiel kamienny i koks -- Mechaniczne pobieranie próbek -- Część 8: Metody badań obciążenia

## Slide 47: Wyposażenie niezbędne do pobrania próbek
Ubranie robocze
Ochrona głowy
Ochrona oczu
Obuwie ochronne
Rękawiczki
Latarka
Na mocy art. 207 ustawy Kodeks pracy, pracodawca ponosi odpowiedzialność za stan bezpieczeństwa i higieny pracy.
Na mocy art. 15 ustawy Kodeks pracy, jest obowiązany zapewnić pracownikom bezpieczne i higieniczne warunki pracy.
Środki ochrony indywidualnej to ostatnie ogniwo w systemie ochrony pracownika przed szkodliwymi czynnikami występującymi w środowisku pracy.
Ocena ryzyka zawodowego powinna być przeprowadzona na każdym stanowisku, dla każdego pracownika i każdej wykonywanej czynności.

## Slide 48: Narzędzia niezbędne do pobierania próbek węgla
Szufelka ze stali nierdzewnej
2. Pojemniki/opakowania na próbki
3. Plomby

## Slide 49: Od partii po próbkę laboratoryjną – schemat
n próbek pierwotnych
Próbka ogólna
Próbka laboratoryjna
LABORATORIUM
Partia węgla

## Slide 50: Minimalna liczba próbek pierwotnych
Przy pobieraniu próbek pierwotnych z partii o masie większej niż 1000 t minimalną liczbę próbek pierwotnych należy obliczyć według wzoru:
M - masa badanej partii węgla, t
Wynik obliczenia należy zaokrąglić w górę do najbliższej liczby całkowitej
Minimalna liczba próbek pierwotnych z partii węgla kamiennego o masie do 1000 Mg wynosi 32
Notes: Wynik obliczenia należy zaokrąglić w górę do najbliższej liczby całkowitej.

## Slide 51: Określenie minimalnej wielkości próbki pierwotnej
norma PN-G-04502:2014-11 tablica 2
Największa wielkość ziaren w badanej partii węgla (D) | Najmniejsza masa próbki pierwotnej (m)
mm | kg
200 125 80 50 31,5 20 10 1 | 12,0 7,5 4,8 3,0 1,9 1,2 0,6 0,5
Masa próbki pierwotnej nie powinna być mniejsza niż 0,5kg i zależy od wielkości ziarna w badanej partii

## Slide 52: Metody ręcznego pobierania próbek – pryzma
Punkty pobierania próbek powinny być rozmieszczone równomiernie na powierzchni oraz w poszczególnych warstwach węgla
Dołki należy rozmieścić w postaci szachownicy na liniach prostych zarówno na górnej powierzchni pryzmy, jak i na skarpach, przy czym na skarpie jedna linia dołków powinna przebiegać w pobliżu podstawy, druga zaś mniej więcej w połowie wysokości pryzmy
Próbki pierwotne należy pobrać ręcznie z dna dołków o różnej głębokości, lecz nie mniejszą niż 0,4 m od powierzchni węgla

## Slide 53: Metody ręcznego pobierania próbek - węgiel paczkowany
ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ENERGII z dnia 27 września 2018 r. w sprawie sposobu pobierania próbek paliw stałych
Przy pobieraniu próbek z partii składającej się z pojedynczych opakowań próbka pierwotna składa się z całego lub części opakowania. Opakowania powinny być wybierane losowo z całej partii, zapewniając by wszystkie opakowania miały równe prawdopodobieństwo pobrania.

## Slide 54: Metody ręcznego pobierania próbek - węgiel paczkowany
Liczbę opakowań jednostkowych, które należy pobrać z partii paliwa stałego obliczamy według wzoru:
M - masa badanej partii węgla w kg
m - masa opakowania jednostkowego w kg
D - wielkość największego ziarna w badanej partii paliwa stałego w mm

## Slide 55: Pomniejszanie próbki – kwartowanie
Usypać całość próbki ogólnej w stożek. Formowanie stożka należy przeprowadzić starannie, aby materiał zsypywał się równomiernie po jego zboczach. Materiał, który podczas sypania oddalił się od stożka należy przesunąć do jego podstawy. Otrzymany stożek należy rozpłaszczyć do postaci ściętego stożka przez stopniowe zagłębianie w jego wierzchołku krawędzi łopaty lub deski i obracanie dookoła jego osi. Następnie należy, pobierać materiał wzdłuż podstawy i usypać z niego drugi stożek. Analogicznie postępując usypać trzeci stożek. Ostatni rozpłaszczony stożek należy podzielić na cztery równe części. Przeciwległe ćwiartki należy połączyć ze sobą, uzyskując dwie części. Jedną z części przenieść do pojemnika i zabezpieczyć jako próbkę. Drugą w zależności od potrzeb można również zabezpieczyć, otrzymując w ten sposób drugą równorzędną próbkę bądź część tą odrzucić jeśli nie jest potrzebna.

## Slide 56: Określenie minimalnej masy próbki ogólnej
norma PN-G-04502:2014-11 tablica 3
Wielkość największego ziarna w próbce | Najmniejsza masa próbki ogólnej
mm | kg
31,5 20,0 10,0 3,0 | 65,4 30,0 10,0 2,0

## Slide 57: Zabezpieczanie próbek
Przygotowane próbki należy pakować w miejscu ich przygotowania, do szczelnych opakowań - pojemników lub worków z tworzywa.
Wewnątrz opakowania należy umieścić kartkę z następującymi danymi:
numer próbki
data pobrania i przygotowania próbki
nazwa próbki
masa próbki
nazwa przedsiębiorstwa
typ i sortyment węgla
masa partii z której pobrano próbkę
nazwisko i podpis osoby pobierającej i przygotowującej próbkę
Taką samą kartkę należy przykleić na zewnętrznej stronie opakowania.
W przypadku korzystania z worków plastikowych najlepiej próbkę pakować w worek, a kartkę wkładać między ścianki worka.

## Slide 58: Pobieranie próbek paliw podczas kontroli - podsumowanie opisowe
Stosować urządzenia ochrony osobistej BHP (rękawice, okulary ochronne)
Poruszać się tylko w pomieszczeniach związanych z kontrolą
Wykonać dokumentację fotograficzną składu opału
Ustalić wielkość partii i rodzaj stosowanego paliwa
Zbadać przedstawione przez kontrolowanego dokumenty potwierdzające jakość paliwa
Z partii paliwa pobrać 32 próbki pierwotne w masie odpowiedniej do uziarnienia partii węgla

## Slide 59: Pobieranie próbek paliw podczas kontroli - podsumowanie opisowe
Połączone próbki pierwotne stanowią próbkę ogólną
Węgiel dokładnie uśrednić poprzez wymieszanie
9. Jeżeli próbka ogólna jest zbyt duża niż wymagana normą, przeprowadzić pomniejszanie
Wydzieloną próbkę laboratoryjną zabezpieczyć, pojemnik szczelnie zamknąć, zabezpieczyć plombą
Wykonać dokumentację fotograficzną zabezpieczonej próbki
Spisać protokół

## Slide 60: Rola akredytacji
Akredytacja to formalne uznanie przez upoważnioną jednostkę akredytującą kompetencji organów działających w obszarze oceny zgodności tj. między innymi laboratoriów badawczych do wykonywania określonych działań.
Laboratorium Technologii Spalania i Energetyki Instytutu Technologii Paliw i Energii jest laboratorium akredytowanym przez Polskie Centrum Akredytacji i posiada potwierdzenie kompetencji do pobierania próbek:
węgla kamiennego
węgla brunatnego
biomasy stałej
stałych paliw wtórnych
Odpadów paleniskowych w tym popiołów z palenisk domowych (ex 20 01 99)

## Slide 61: Rola akredytacji
Potwierdzenie kompetencji do pobierania próbek paliw

## Slide 62
Biomasa

## Slide 63: Formy handlowe biomasy stosowanej do celów energetycznych

## Slide 64: Zanieczyszczenia biomasy stosowanej do celów energetycznych
Widoczne zanieczyszczenia tworzywami sztucznymi

## Slide 65: Drewno opałowe?

## Slide 66: Drewno opałowe?

## Slide 67: Etapy spalania drewna
dlaczego uchwała zakazuje opalania drewnem o wilgotności >20 % ?
Nic się nie dzieje
Odparowanie wody
Tworzenie aerozoli
Początek odgazowania
Wydzielanie części lotnych
Tworzenie gazozoli
Emisja pyłów
Wypalanie węgla drzewnego
Zapłon gazów
Spalanie gazu drzewnego
<50°C
100°C
200°C
250°C
400°C
500°C

## Slide 68: Wilgoć w drewnie
Drewno w stanie równowagi powietrzno-suchej
Drewno tuż po ścięciu

## Slide 69: Biomasa pelet, brykiet, zrębka itp. – metody badań wilgoci
Dokładność do ±1%
Zakres
Czas
Praca
Metoda wagowa – laboratoryjna !
Suszenie w temperaturze103 ± 2°C. Suszenie prowadzi się w cyklach dwugodzinnych do osiągnięcia przez drewno różnicy masy pomiędzy cyklami nie większej niż 0,1%. Zawartość wody oblicza się ze wzoru otrzymując wynik w % wilgoci bezwzględnej.

## Slide 70: Drewno opałowe – Metody badań wilgoci
Metoda elektryczna 1- REZYSTANCYJNA
Stosujemy wilgotnościomierze rezystancyjne
Pomiar wilgotnościomierzem rezystancyjnym polega na pomiarze oporu elektrycznego pomiędzy elektrodami i obliczenia na podstawie algorytmu procentowej zawartości wilgoci.
Dokładność do ±2%
Zakres
Czas
Praca

## Slide 71: Drewno opałowe – Metody badań wilgoci
Metoda elektryczna 1- REZYSTANCYJNA
Wilgotnościomierze rezystancyjne

## Slide 72: Drewno opałowe – Metody badań wilgoci
Metoda elektryczna 2 - POJEMNOŚCIOWA
Stosujemy wilgotnościomierze pojemnościowe
Pomiar urządzeniem pojemnościowym polega na przyłożeniu do drewna elektrod (pomiar nieniszczący), które emitują w głąb drewna zmienne pole elektromagnetyczne. Elektrody tworzą kondensator, którego zmiana pojemności jest przeliczana na zawartość wilgoci w drewnie.
Dokładność do ±5%
Zakres
Czas
Praca

## Slide 73: Wilgotnościomierze – wymagania formalne
ŚWIADECTWO WZORCOWANIA
Świadectwo wzorcowania to dokument wydawany m.in. przez: organy administracji miar (np. Główny Urząd Miar, okręgowe urzędy miar i obwodowe urzędy miar), akredytowane lub nieakredytowane laboratoria pomiarowe (wzorcujące), zawierający wyniki wzorcowania przyrządu pomiarowego tj. wyniki pomiarów przeprowadzonych danym urządzeniem w odniesieniu do zastosowanego wzorca wraz z określeniem niepewności przeprowadzenia tego pomiaru.
W przypadku sądownego rozstrzygania prawidłowości prowadzonych kontroli, świadectwo może posłużyć jako dokument poświadczający rzetelność pomiaru. W związku z powyższym rekomendujemy zakup wilgotnościomierzy służących do kontroli biomasy posiadających tzw. świadectwo wzorcowania.

## Slide 74: Zasady wykonania prawidłowego pomiaru
Przestrzegać zaleceń producenta zawartych w instrukcji obsługi
Kierunek wbicia elektrod w stosunku do ułożenia włókien drewna (w zakresie do 30%) nieistotny
Należy wykonać kilka pomiarów uwzględniających zewn. i wewn. (rozłupać) część paru sztuk przeznaczonego do spalania drewna
Wynik końcowy zawartości wilgoci drewna opałowego to średnia z przeprowadzonych pomiarów
Przy interpretacji wyniku należy uwzględnić dokładność przyrządu

## Slide 75: Interpretacja wyniku pomiaru wilgoci w biomasie
Wynik pomiaru zgodny z zapisami uchwały antysmogowej
Wyniki pomiaru wątpliwe/ trudne do interpretacji
Wynik pomiaru niezgodny z zapisami uchwały antysmogowej
20%
w stanie roboczym- dopuszczana przez uchwałę antysmogową zawartość wilgoci